## Slide 1
ทำไมต้องวิเคราะห์ค่า TKN ?

## Slide 2
TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) คืออะไร
คือ ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมดที่อยู่ในน้ำเสีย ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกสภาพของน้ำเสียอีกตัวหนึ่ง ถ้าน้ำมีค่า TKN มาก น้ำจะมีสภาพเป็นด่าง และมีกลิ่นเหม็น
ไนโตรเจน (Nitrogen) มีผลต่อน้ำอย่างไร
ไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์
หากปล่อยให้มีธาตุไนโตรเจนในน้ำสูง จะทำให้พืชน้ำมีธาตุอาหารเพียงพอกับการเจริญเติบโต เมื่อพืชมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นอาจเป็นปัญหาต่อแหล่งน้ำได้

## Slide 3
น้ำเสีย
คือ น้ำที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ /สารอนินทรีย์
เกิดจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
N2 / NH4+

## Slide 4
ทั้ง 3 ปัจจัยนี้ จะทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้เร็ว แสงสว่างจึงผ่านไปใต้น้ำได้น้อย เมื่อสารหร่ายตาย
จะเกิดการตกตะกอนสะสม
ธาตุไนโตรเจน
น้ำนิ่ง
แสงสว่างเพียงพอ
ปัจจัยที่มีผลต่อค่า TKN ในน้ำ
ส่งผลให้น้ำขาดออกซิเจน ค่า BOD ในน้ำสูงขึ้น จึงเกิดมลพิษทางน้ำ
BOD สูงขึ้น

## Slide 5
เครื่องมือและอุปกรณ์
1.เครื่องกลั่นแอมโมเนีย
2.เครื่องย่อย
3.หลอดเจลดาลห์
4.ขวดรูปชมพู่

## Slide 6
5. ปิเปต (pipette)
7. บิวเรต ( Burette)
6. บีกเกอร์(beaker)
8. เม็ดบีทป้องกันการเดือด
เครื่องมือและอุปกรณ์(ต่อ)

## Slide 7
9. กระบอกตวง
เครื่องมือและอุปกรณ์(ต่อ)
10. น้ำตัวอย่าง
12. ลูกยาง
11. Magnetic Stirrer

## Slide 8
สารเคมีที่ใช้ทดสอบ TKN
1.สารละลายสำหรับย่อยสลาย (Digestion solution)
2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ - โซเดียมไธโอซัลเฟต
3. สารละลายอินดิเคเตอร์ผสม
4. สารละลายบอริกอินดิเคติ้ง
5.กรดซัลฟิวริกเข้มข้น
6.น้ำบริสุทธิ์ Type 2

## Slide 9
สารเคมีที่ใช้ทดสอบ TKN (ต่อ)
8. สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1.0 N
9. สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.02 N
10. สารละลายมาตรฐานทีเคเอ็น ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
11. Quanlity Control Standard (QCS) สารละลายมาตรฐาน TKN
25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือความเข้มข้นอื่นที่เหมาะสม
7. สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ความเข้มข้น 0.05 N

## Slide 10
วิธีวิเคราะห์
Semi – Micro Kjeldahl Method
ขั้นตอนการทดสอบ
1. เตรียมตัวอย่างให้เหมาะสม ดังตาราง
ความเข้มข้นของไนโตรเจนตัวอย่าง (mg/L) | ปริมาตรตัวอย่าง (mL)
4 - 40 | 50
8 - 80 | 25
20 - 200 | 10
40 - 400 | 5

## Slide 11
ขั้นตอนการย่อยตัวอย่าง
1. เลือกปริมาตรที่ต้องการใช้ ตามรายละเอียดในตาราง
2. เปิดเครื่องเตาย่อยเตรียมสำหรับการย่อยสลายตัวอย่าง
3. ปิเปตตัวอย่าง และเติมน้ำกลั่นให้ครบ 50 mL
4. เติมสารละลายสำหรับการย่อย (Digestion Solution) 10 mL และใส่เม็ดแก้ว 4-5 เม็ด
เพื่อป้องกันการเดือดอย่างรุนแรง
5. นำไปย่อยที่เตาย่อย ที่อุณหภูมิ 375 - 385 0C เป็นเวลาประมาณ 30 นาที
จนสังเกตเห็นควันเกิดขึ้น หลังจากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง

## Slide 12
ขั้นตอนการกลั่นตัวอย่าง
1. เติมน้ำกลั่นปริมาตร 50 mL + เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ – โซเดียมไธโอ ซัลเฟต 10 mL ในตัวอย่างที่ผ่านการย่อย
2. เติมสารละลายอินดิเคเตอร์ผสม ปริมาตร 10 mL ในขวดรูปชมพู่ 125 mL
จากนั้นนำไปเข้าเครื่องกลั่นไนโตรเจน
3. เมื่อกลั่นตัวอย่างด้วยเครื่องกลั่น สารละลายอินดิเคเตอร์ผสมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
4. นำไปไทเทรตด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก 0.02 N จนถึงจุดยุติ
(เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงอ่อน)

## Slide 13
การคำนวณ
สูตรทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร)
(A - B) x N x 14 x 1,000
ปริมาตรตัวอย่าง (มิลลิลิตร)
=
A คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริกที่ใช้ไทเทรตกับตัวอย่างน้ำ (มิลลิลิตร)
B คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริกที่ใช้ไทเทรตกับ Blank (มิลลิลิตร)
N คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริกที่ใช้ไทเทรต (นอร์มัล / N)

## Slide 14
ปุ่มเริ่มทดสอบ
แบบทดสอบ
คลิกภายในวงกลมหน้าข้อที่ถูกต้อง

## Slide 15: 1. น้ำเสีย คืออะไร
ก. น้ำที่มีตะกอน
ข. น้ำที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ /สารอนินทรีย์
ง. ผิดทุกข้อ
ค. น้ำที่ไม่มีกลิ่น

## Slide 16: 2.
ก. สัตว์
ข. ฝนกรด
ง. เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารบ้านเรือน
ค. โรงงานอุตสาหกรรม
สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำเสีย คืออะไร

## Slide 17: 3.
ก. ธาตุไนโตรเจน น้ำนิ่ง แสงสว่างเพียงพอ
ข. แหล่งน้ำสะอาด
ง. แหล่งน้ำต้องไม่เป็นที่น้ำนิ่ง
ค. แสงสว่างไม่มากจนเกินไป
ปัจจัยที่ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคือข้อใด

## Slide 18: 4.
ก. Open Reflux
ข. Close Reflux
ง. Color Measuring
ค. Semi – Micro Kjeldahl Method
วิธีทดสอบหาค่า TKN มีชื่อว่าอะไร

## Slide 19: 5.
ก. หลอด Kjeldahl
ข. ถ้วยกระเบื้อง
ง. เครื่องกลั่นไนโตรเจน
ค. เตาย่อย
ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบหาค่า TKN

## Slide 20: 6.
ก. 345 – 355 0C
ข. 355 – 365 0C
ง. 375 – 385 0C
ค. 365 – 375 0C
อุณหภูมิที่ใช้ในการย่อยตัวอย่างที่เหมาะสมคือข้อใด

## Slide 21: 7.
ก. สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริก 0.02 N
ข. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ง. น้ำบริสุทธิ์
ค. สารละลายอินดิเคเตอร์ผสม
สารที่ใช้ในการไทเทรตชื่อว่าอะไร

## Slide 22: 8.
ก. สีชมพู
ข. สีเขียว
ง. สีส้มอิฐ
ค. สีฟ้า
สารละลายที่ได้หลังจากการกลั่น จะมีสีอะไร

## Slide 23: 9.
ก. สีม่วงอ่อน
ข. สีส้มอิฐ
ง. สีฟ้า
ค. สีชมพู
จุดยุติในการไทเทรตจะมีสีอะไร

## Slide 24: 10.
ก. Type 1
ข. Type 2
ง. Type 4
ค. Type 3
ในการวิเคราะห์หาค่า TKN ควรใช้น้ำกลั่น Type ใด

## Slide 25
ปุ่มเริ่มใหม่
สรุปคะแนน

## Slide 26
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้จัดทำ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดย
1. นางสาวกรวีร์ สุคนธ์
2. นางสาวกรกนก พงศ์สกุล
3.ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณ์รัตน์ ยุรพันธ์
ที่ปรึกษา
1. นายนเรศวร์ ตรียงค์ ผอ.ศวภ.ต.
2. นางสาวพะเยาว์ คำมุข ผอ.กวภ.